## Slide 1: Phase 12 UAV Routing Environment Review
FANET에서 패킷이 어떤 환경과 방법으로 전달되는지, episode 구성부터 link-risk feature와 실험 결과까지 발표용 흐름으로 정리합니다.
Risk-Switch Lite-GLOBE-P
GLOBE Routing Research

## Slide 2: 발표 흐름
01 | Episode 구성 | 패킷 하나가 어떻게 시작되고 종료되는가
02 | Scenario 설계 | 14개 환경이 어떤 FANET 상황을 의미하는가
03 | Routing method | 6개 방법의 판단 기준과 수식적 차이
04 | Risk feature | link margin, lifetime, queue가 어떻게 쓰이는가
05 | 실험 결과 | 어떤 환경에서 어떤 방법이 강했는가
06 | 발표 결론 | 교수님께 강조할 contribution과 한계

## Slide 3: Executive Summary
Risk-Switch Lite-GLOBE-P는 전체 평균 PDR 0.905, deadline delivery 0.838로 비교군 중 최고 수준이다.
Best overall
왜 중요한가
Phase 12 결론
단순 GPSR은 막다른 길과 곧 끊길 링크에서 실패한다. Phase 12는 이 두 문제를 함께 검증한다.
Phase 12의 핵심은 위험할 때만 predictive 판단으로 전환하는 것이다
발표의 핵심 메시지
평소에는 Phase 8의 가벼운 local routing을 유지하고, 선택 링크가 위험할 때만 predictive branch로 전환한다.

## Slide 4
42, 77, 123, 314, 2718로 학습 편차를 평균화한다.
실험은 scenario, method, seed, episode의 곱으로 만들어진다.
Phase 12는 84,000개의 episode로 구성된다
Training seeds
14개 환경: link loss, mobility, sparse, hole, break 포함.
Scenario
GPSR부터 Risk-Switch Lite-GLOBE-P까지 6개 routing policy.
Method
scenario-method-seed마다 200개의 packet delivery trial.
Episode

## Slide 5: Episode는 패킷 하나를 목적지까지 보내는 한 번의 시도다
현재 UAV가 next-hop 선택
Terminate
목적지 도착 또는 실패 조건 발생
Reset
UAV 위치, 속도, 링크, queue 생성
Forward

## Slide 6
일반 OOD
link loss, fast mobility, sparse 조건에서 일반화 성능 평가
구조적 함정
가까워 보이는 길이 막다른 길인 topology 평가
각 scenario는 UAV 수, 통신 반경, 이동 속도, 링크 손실률, topology 고정 여부를 바꾼다.
단순 평균 환경만 본 것이 아니라, 실제 UAV routing에서 문제가 되는 조건을 의도적으로 분리해 검증했다.
Scenario는 FANET이 어려워지는 방식을 네 그룹으로 나눈다

## Slide 7
Scenario | 한글 의미 | UAV/endpoint | 핵심 난점
heldout_medium | 기본 중간 난이도 | 8 / 랜덤 | 일반 성능 기준
ood_link_loss | 링크 손실 | 8 / 랜덤 | 무선 링크 15% 손실
ood_fast_mobility | 빠른 이동 | 8 / 랜덤 | 이웃 관계가 빠르게 변함
ood_sparse | 듬성듬성한 연결 | 8 / 랜덤 | 후보 next-hop 감소
structural_hole_45 | 막다른 길 | 8 / 0->5 | 가까운 길이 trap
predictive_break_45 | 곧 끊길 링크 | 9 / 0->8 | lifetime 예측 필요
ood_nodes_16/24 | 노드 수 확장 | 16/24 / 랜덤 | 큰 네트워크 일반화
unconditional_sparse | 연결 보장 없음 | 8 / 랜덤 | 처음부터 불가능한 episode 포함
link_loss_30 | 심한 링크 손실 | 8 / 랜덤 | 30% stochastic loss
랜덤 scenario는 source/destination을 seed 기반으로 샘플링하고, structural/predictive scenario는 고정 endpoint를 사용한다.
Scenario별 환경 설정은 routing 실패 원인을 분리해서 보게 한다

## Slide 8: Method는 단순 거리 기반에서 위험 전환형 정책으로 발전한다
Phase 8 / Lite-GLOBE-P
Final proposal
Risk-Switch Lite-GLOBE-P
Baseline
GPSR / Predictive Geographic
Learned local policy

## Slide 9
Method | 핵심 알고리즘 | 강한 환경 | 약한 환경
GPSR | argmin distance(j,D) | 단순 일반 경로 | hole / predictive break
Predictive Geo | progress + risk feature | 곧 끊길 링크 | 입력 비용 증가
Phase 8 KD | geo prior + learned residual | 일반 OOD / node 확장 | predictive break
Predictive-only | predictive prior - gate penalty | link lifetime 필요 환경 | 항상 feature 비용 큼
No-switch | prior + predictive + residual | 일부 link-break | seed 편차 / 비용
Risk-Switch | Phase 8 unless danger high | 전체 reliability | energy / loss 결합 case
Danger score | [τm-M]+ + [τl-L]+ + [τo-O]+ | 위험 링크 탐지 | loss uncertainty는 추가 개선 필요
PDR 기준 | 성공 episode / 전체 episode | 신뢰성 평가 | delay와 함께 해석 필요
Deadline | ceil(1.5*hops)+1 내 도착 | 실시간성 평가 | 우회가 길면 감소
같은 episode에서도 method가 어떤 정보를 보느냐에 따라 선택 경로와 실패 원인이 달라진다.
각 method는 next-hop score를 계산하는 방식이 다르다

## Slide 10
M: link margin
Risk feature는 단순 거리를 링크 안정성 판단으로 확장한다
candidate_risk_features[j] = [M_j, L_j, Q_j, O_j]
각 후보 next-hop j에 대해 margin, lifetime, queue headroom, onward lifetime을 계산한다.
L: link lifetime
통신 반경 안에서 거리 여유가 얼마나 있는가. 1에 가까울수록 안정적.
Q/O: queue + onward
상대 위치/속도를 보고 앞으로 몇 step 유지될지 예측.

## Slide 11
왜 GPSR이 실패하는가
Structural hole은 가까운 길이 막다른 길인 시험 문제다
structural_hole_45: GPSR 0.000 / Risk-Switch 1.000
GPSR은 trap으로 진입
하지만 onward 후보가 사라져 loop/drop
거리만 보면 A 방향이 좋아 보임
Phase 8의 detour 학습을 보존
Risk-Switch는 우회 경로 유지
S
A
X
B
D
점선은 가까워 보이지만 막히는 길, 실선은 목적지까지 이어지는 우회 경로

## Slide 12
핵심 관측
Predictive break는 지금 연결된 링크가 곧 끊기는 시험 문제다
predictive_break_45: Phase 8 0.000 / Risk-Switch 1.000
현재 연결은 좋아 보이지만 곧 끊김
현재 연결보다 미래 안정성을 우선
Link lifetime이 낮으면 위험 링크
break+loss case는 추가 개선 대상
Predictive branch로 안정 후보 선택
S
A
B
D
B가 이동해 링크 단절
현재 연결만 보지 않고 lifetime이 낮은 링크를 피해야 함

## Slide 13
0.905
전체 평균 PDR
0.838
Deadline delivery
GPSR 대비 PDR +32.5%. Predictive Geographic/Evo-QGeo/DRAMA보다 적은 input bytes로 높은 reliability 달성.
Risk-Switch는 전체 PDR과 deadline에서 최고 수준

## Slide 14
Risk-Switch 0.756, Phase 8 0.032로 결정적 개선
Predictive break
Phase 8이 약간 우세하지만 Risk-Switch도 0.963 유지
Node 확장
Risk-Switch 0.946, Phase 8 0.948로 거의 동급
일반 OOD
Scenario group별 성능 해석

## Slide 15
비교 | Risk-Switch가 강한 점 | 주의할 점 | 발표 표현
GPSR | PDR +32.5%, deadline +31.5% | 입력/energy는 더 큼 | 단순 거리 기반 한계 극복
Predictive Geo | PDR +1.5%, input -12.8% | PDR 차이는 작음 | 비슷한 안정성을 더 적은 입력으로
Evo-QGeo | PDR +2.1%, input -25.3% | break+loss 일부 우세 | 대부분 평균은 우세, 한계 명시
DRAMA | PDR +1.6%, input -22.7% | energy는 DRAMA 우세 | 통신/입력 비용 절감
Phase 8 | predictive-break 보완 | 일반/node는 Phase 8 약간 우세 | 약점 보완형 final method
No-switch | PDR +1.7%, input -16.5% | energy 약간 증가 | 항상 결합보다 조건부 전환이 효율적
Predictive-only | 동급 PDR, input 감소 | PDR 자체는 동률 | 위험할 때만 predictive 사용
최종 결론 | 전체 신뢰성 최고 수준 | energy/loss 결합 한계 | 균형 잡힌 최종 후보
향후 | P+에서 loss/energy 보정 | Phase 13 진행 중 | 검증 완료 전에는 Phase 12 기준
발표에서는 '모든 지표에서 완전 우월'이 아니라 'reliability와 input cost 균형이 가장 좋다'고 말하는 것이 정확하다.
방법별 강점은 서로 다르지만 최종 균형은 Risk-Switch가 가장 좋다

## Slide 16
선택한 next-hop이 현재 통신 가능한 이웃이 아닌 경우.
Episode 실패 조건을 구분해야 결과 해석이 명확해진다.
실패는 네트워크 문제와 정책 선택 문제가 함께 만든다
PDR이 낮은 이유가 '정책이 못해서'인지, '처음부터 연결 불가능해서'인지 분리해서 봐야 한다.
Routing loop
Invalid action
너무 오래 우회하거나 목적지에 도착하지 못한 경우.
이미 방문한 노드로 돌아가 loop가 발생한 경우.
Agent drop
TTL / time limit

## Slide 17: Risk-Switch의 contribution은 'global 정보 공유'가 아니라 local 위험 전환이다
Local observation으로 실행하면서 link margin/lifetime 기반 danger score로 위험 상황을 감지한다.
교수님께 강조할 논리
실험으로 보인 사실
제안기법의 정체성
Energy와 break+loss 한계는 남아 있으므로 '모든 지표 완전 우월'이라고 말하지 않는다.
Phase 8의 predictive-break 실패를 크게 복구하면서 전체 PDR과 deadline을 최고 수준으로 올렸다.
Risk-Switch는 항상 무거운 predictive policy를 쓰지 않는다. Phase 8이 고른 링크가 위험할 때만 branch를 바꾼다.
표현상 주의

## Slide 18
Loss-aware danger
stochastic link loss를 danger score에 직접 반영
한계는 약점이 아니라 Phase 13/P+에서 설계적으로 풀 수 있는 개선 방향이다.
Phase 12는 최종 후보로 충분히 강하지만, 논문 완성도를 위해 보완할 지점도 분명하다.
다음 개선은 link loss와 energy를 switch 판단에 넣는 것이다

## Slide 19: 발표의 최종 메시지는 '위험할 때만 더 똑똑해지는 라우팅'이다
Phase 12는 단순히 성능표 하나가 아니라, FANET routing에서 어려운 조건을 분해하고 그 조건별로 어떤 정보가 필요한지 보여준다.
가까운 노드만 고르면 structural hole에서 실패하고, 현재 링크만 보면 predictive break에서 실패한다. Risk-Switch는 이 두 실패 원인을 link-risk feature로 감지해 필요한 순간에만 predictive branch를 사용한다.

## Slide 20: Discussion
Phase 12 기준 핵심 결론
Risk-Switch Lite-GLOBE-P는 전체 reliability와 deadline delivery가 가장 강한 최종 후보이며, 남은 개선점은 energy와 link-loss-aware switch다.